## Slide 1: IFT608/IFT702 Planification en intelligence artificielle Planification de trajectoires avec évitement d’obstacles
Professeur: Froduald Kabanza
Assistants: Jordan Félicien Masakuna

## Slide 2: Objectifs
Se familiariser avec les approches générales de modélisation d’un robot et de son environnement pour planifier les trajectoires.
Connaître les deux grandes familles d’algorithmes pour planifier les trajectoires d’un robot:
  Approches exactes qui modélisent la topologie de l’espace de configuration.
  Approches (approximatives) qui échantillonne de l’espace de configuration.

## Slide 3: Sujets couverts
Énoncé du problème
Cadre de résolution générale
Représentation et transformation géométriques
Espace de configuration
Approches de planification
  Exactes
  Par échantillonnage
Contraintes différentielles
OMPL
Reference: Steven Lavalle. Planning Algorithms. Cambridge University Press, 2006. Disponible en ligne: http://planning.cs.uiuc.edu/. Sections couverts: 3 à 6 et 13 à 14.

## Slide 4: Plan
Énoncé du problème
Exemples d’applications
Cadre de résolution général
Représentation et transformation des entités
Espace de configuration
Approches de planification
  Exactes
  Par échantillonnage
Contraintes différentielles
Outils suggérés

## Slide 5: Énoncé du problème
Planification de trajectoire: Calculer une trajectoire géométrique d’un solide (articulé ou non) sans collision avec des obstacles statiques.
Planificateur de trajectoires
Entrée:
  Géométrie du robot et des obstacles
  Cinétique du robot (degrés de liberté)
  Configurations initiale et finale
Sortie:
  Un chemin sans collision joignant la configuration initiale à la configuration finale
S. Kagami. U of Tokyo

## Slide 6: Plan
Énoncé du problème
Cadre de résolution général
Représentation et transformation des entités
Espace de configuration
Approches de planification
  Exactes
  Par échantillonnage
Contraintes différentielles
Outils suggérés

## Slide 7
ASIMO
Honda
Robots mobiles

## Slide 8
Lignes d’assemblage

## Slide 9
Ligne d’assemblage
Motion Planning Kit (Jean-Claude Latombe – Stanford U.)

## Slide 10
Animations cinématographiques

## Slide 11
Projet ROS - IFT 608 / IFT702

## Slide 12
Projet ROS - IFT 608 / IFT702

## Slide 13
S. Chamberland &
D. Castonguay (2010)
Projet IFT 608 + Cours-Projet

## Slide 14
Khaled Belghith (2010)
Projet doctorat

## Slide 15: Plan
Énoncé du problème
Cadre de résolution général
Représentation et transformation des entités
Espace de configuration
Approches de planification
  Exactes
  Par échantillonnage
Contraintes différentielles
Outils suggérés

## Slide 16: Énoncé du problème
Planification de trajectoire: Calculer une trajectoire géométrique d’un solide (articulé ou non) sans collision avec des obstacles statiques.
Planificateur de trajectoires
Entrée:
  Géométrie du robot et des obstacles
  Cinétique du robot (degrés de liberté)
  Configurations initiale et finale
Sortie:
  Un chemin sans collision joignant la configuration initiale à la configuration finale
S. Kagami. U of Tokyo

## Slide 17
Action
Exécution
Planificateur (Solver)
Modèle
- Géométrie du robot avec les joints (actions)
- Obstacles (capteurs)
- Configuration initiale
-Configuration finale
Monitorage
Environnement
(Monde)
Plan (Trajectoire)
Agent
Boucle de contrôle :
planification, exécution, monitorage
Notes: Normalement, le modèle inclut la configuration initiale et la configuration finale
Un modèle représente les actions, les capteurs, l’état initial et le but d’un agent. Ici les actions primitives correspondent au contrôle des joints du robot. Pour les décrire correctement avec leurs effets, on a besoin de décrire la géométrie du robot. Le reste (de la description des effets) ce sont les transformations algébriques qui s’en chargent. Les effets qui nous intéressent sont de prédire si le robot serait en collision avec les obstacles pour une action donnée. Avec les transformations géométriques ont peut le simuler et le savoir.
Ici, la modélisation des capteurs revient à donner la géométrie des obstacles (modèle 2D ou 3D selon les applications).

## Slide 18
Planificateur
Modèle continu
(Espace de travail, robot, contraintes)
Discrétisation
(Décomposition, échantillonnage)
Modèle discret
(Graphe)
Solver
(Recherche d’un chemin dans le graphe)
Plan (trajectoire)
Notes: C’est une approche de planification par recherche dans un espace d’états.
On transforme le modèle géométrique continu (du robot et de l’espace de travail) en graphe.
Parfois le plan retourné peut être sujet à du post-traitement, comme le lissage (smoothing) ou la résolution de contraintes dynamiques qui ne peuvent pas être efficacement traitées par uniquement par le modèle discret.

## Slide 19: Planification de trajectoire (path) vs Planification des déplacement (motion)
Notes: Path-planning vs motion-planning

## Slide 20: Plan
Énoncé du problème
Cadre de résolution général
Représentation et transformation des entités
Espace de configuration
Approches de planification
  Exactes
  Par échantillonnage
Contraintes différentielles
Outils suggérés

## Slide 21: Nécessité des représentations géométriques
Les représentations géométriques sont nécessaires pour
  Modéliser le robot
  Modéliser les obstacles
  Détecter les collisions entre le robot et les obstacles
Pour ce cours
  Besoin juste des concepts et notions de base (infographie)
  Le projet utilisera la libraire OMPL. Elle utilise des outils de détection de collision : MoveIt!, FCL ou PQP
Notes: Il existe d’autres outils de detection de collision de domaine publique. Par exemple, I-COLLIDE.
FCL : Flexible Collision Library
PQP : Prximity Query Package

## Slide 22: Notation
W = R2 ou R3: espace de travail (working space) ou monde (world).
O Í W: obstacles (fixes)
A Í W = A1 × … × An: robots (mobiles)
Notes: L’espace de travail (working space) est souvent noté W (world).
W peut être modélisé en:
  2D
  3D
  Autres dimensions (rare).
2 types d’objets dans W et qui sont modélisés géométriquement.
  Obstacles: O
    Objets occupés en « permanence »: ex., murs, chaises
  Robot: A
    Objet modélisé par un plan/trajectoire de déplacement.

## Slide 23: Représentation géométrique
Polygones / polyèdres
Semi-algébriques
Triangles
Carte de coûts discrétisée
  Cas particulier: carte binaire (bitmap)
Notes: Voir p.99
Un robot peut être représenté simplement par un point (point-robot), un rectangle/prisme rectangulaire, un cercle/sphère... ou une combinaison arbitraire de ces éléments, dans le cas de chaînes cinématiques.
Dans les cas non-triviaux (i.e. représentation différente d’un simple point), il faut une façon de représenter l’espace occupé par le robot. Par exemple, soit un robot rectangulaire dans le plan (SE(2)), donc avec un état (x, y, θ). On choisit typiquement de placer les coordonnées (x, y) du robot dans le centre du rectangle. L’orientation θ du robot détermine l’angle du rectangle dans le plan.
Comme nous le verrons, les approches par décomposition nécessitent une représentation algébrique des entités.

## Slide 24: Polygones convexes
Un objet 2D qui est qui est un polygone convexe peut
être représenté par une intersection de plans.
Convexe: un sous-ensemble X, si pour tout x1, x2 dans X
et λ dans [0,1]:
Notes: A subset X ⊂ R^n is called convex if and only if, for any pair of points in X, all points along the line segment that connects them are contained in X.
More precisely, this means that for any
x1, x2 ∈ X and λ ∈ [0, 1], λx1 + (1 − λ)x2 ∈ X. (3.1)
Représentation par des points (boundary representation): séquence de points représentants les extrémités du polygone.
Représentation solide (surfaces de contacts / solid representation): intersection de demi-plans comme montré dans la slide. On va donc donner les équations des plans au lieu de lister des points de contact. Exemples d’équations de demi-plans (tous les points dans l’obstacle doivent respecter les équations)
  x + y <= 0
  y >= 4
  2x - y + 5 <= 0

## Slide 25: Polygones non convexes
Un objet 2D non convexe, peut être représenté par une union d’objet convexes.
Notes: The assumption that O is convex is too limited for most applications. Now suppose that O is a nonconvex, polygonal subset of W. In this
case O can be expressed as a union of convex objects.
Cette représentation est utilisée entre autres par les packages de detection de collision I-COLLIDE et PQP

## Slide 26: Polyèdres
Pour des environnements 3D, les concepts précédents sont généralisés en remplaçant les polygones par des polyèdres et les demi-plans par des demi-espaces.
Notes: Exemple de demi-espace: x + y + z <= 0

## Slide 27: Triangles
Un autre modèle très populaire pour les représentations 3D est d’utiliser un ensemble de triangles, chaque triangle étant représenté par trois points (ses sommets).
Notes: MPK utilise des triangles.

## Slide 28: Semi-algébriques
Semi-algébriques au sens où les contraintes peuvent ici être non-linéaires (i.e. pas seulement des lignes droites).
Notes: Exemple d’équation non-linéaire: x2 + y2 <= 1

## Slide 29: Transformations géométriques
Transformations entre cadres de référence
  Au moins un fixé sur le robot (A)
  Au moins un fixé sur l’espace de travail (W).
Types de transformations
  Translations
  Rotations
Notes: Il peut y avoir plusieurs cadres de référence (système de coordonnées):
  Au moins un fixé sur le robot (A)
  Au moins un fixé sur l’espace de travail (W).
N’importe laquelle des techniques de représentation et de transformation des entités vues précédemment peut être utilisée pour représenter les obstacles et le robot. Nous utilisons la lettre O pour se référer aux régions occupées par les obstacles (un sous-ensemble de l’espace de travail W). La lettre A désigne le robot (un sous-ensemble de R2 or R3).
En général, O reste fixe dans l’espace de travail. Les problèmes de planification consistent à trouver une solution pour déplacer le robot A.

## Slide 30: Translations
(+2, 0, 0o)
(0,0,0o)
(2,0,0o)
(x,y,θ)

## Slide 31: Translations
Notes: Rappel:
Boundary representation signifie représentation par les points en donnant les extrimités d’un objet.
Solid representation signifie représentation en donnant les équations des lignes ou des plans representant les surfaces de contact d’un objet.

## Slide 32: Rotations
(0, 0, +90o)
(0,0,0o)
(0,0,90o)

## Slide 33: Rotations + Transformations
(+2, 0, +90o)
(0,0,0o)
(2,0,90o)

## Slide 34: Rotations + Transformations

## Slide 35: Yaw, Pitch and Roll
x
y
z
N’importe quelle rotation dans l’espace à trois dimension peut être représentée par une séquence de yaw, pitch, roll
Notes: SO(3): angles d’Euler (yaw, pitch & roll) vs quaternions (p. 149). Beaucoup moins d’opérations arithmétiques nécessaires en utilisant des quaternions par rapport aux matrices de rotation.
N’importe quelle rotation dans l’espace à trois dimension peut être représentée par une séquence de yaw, pitch, roll (c-à-d., de rotation sur l’un ou l’autre des 3 axes).
Tirés de l’aviation….
A yaw is a counterclockwise rotation of about the z-axis
A pitch is a counterclockwise rotation of about the y-axis
A roll is a counterclockwise rotation of about the x–axis

## Slide 36: Chaîne cinématique
Ensemble de segments rigides articulés reliés par des joints (typiquement en translation ou en rotation)
Notes: Chaîne cinématique (appelé aussi corps articulé).
En particulier:
Joint en translation = articulation prismatique (prismatic joint)
Joint en rotation = articulation rotoïde (revolute joint)
Voir p.105 pour l’ensemble des types de joints.

## Slide 37: Transformations géométriques pour les chaînes cinématiques
Les transformations géométriques de bases sont combinées pour obtenir des transformations d’un corps articulé: Voir Section 3.3 du livre.
Notes: Les transformations géométriques sont particulièrement utilisées pour transformer des coordonnées de chaînes cinématiques dans le cadre de référence global.
Par exemple, transformer la main droite du robot (dans le cadre de référence du robot) en coordonnées absolues dans le cadre de référence global.

## Slide 38: Cinématique inverse
Déplacement pour les chaînes cinématiques lorsqu’il n’y a pas d’obstacle.
Déterminer les rotations nécessaires pour amener l’effecteur terminal (end effector) dans une position donnée
  Problème algébrique (optimisation non-linéaire)
    Utilisation de la matrice jacobienne: relate la vélocité des mouvements des joints par rapport aux différentes positions des effecteurs terminaux.
    Ne prend pas en compte les obstacles externes.
IFT702
38
Notes: Un “effecteur terminal” est souvent le bout des bras.
Il peut y avoir plusieurs effecteurs terminaux dans une chaîne cinématique; la matrice jacobienne donne les dérivées des valeurs des joints en fonction de la position des effecteurs terminaux.
Les différents joints ne doivent pas être en collision les uns avec les autres; ceci limite les configurations possibles de la chaîne cinématique.

## Slide 39: Plan
Énoncé du problème
Cadre de résolution général
Représentation et transformation des entités
Espace de configuration
Approches de planification
  Exactes
  Par échantillonnage
Contraintes différentielles
Outils suggérés

## Slide 40: Espace de configuration
Ensemble des configurations possibles pour un robot.
  Le passage d’une configuration à une autre est le résultat d’une transformation.
Ainsi:
  Espace de configuration est synonyme de l’espace d’états.
  Transformation est synonyme d’action.

## Slide 41: États/Actions
États = configurations
Actions = transformations
(+2, 0, +90o)
(0,0,0o)
(2,0,90o)
(0, 0, +90o)
(2, 0, 0)
(2, 0, 0)

## Slide 42: Notation
C : C-space (espace de configuration)
Cobs Í C : configurations en collision avec des obstacles
Cfree Í C : configurations sans collision
Notes: Configuration space est souvent abbrégé à C-space dans le livre de référence.
Cfree et Cobs sont des sous-ensembles de l’espace de configuration (qui peut être R2, SO(2), etc)
Cas particulier point-robot: C = W (l’espace de configuration mappe directement sur le monde 2D ou 3D)

## Slide 43: Degrés de liberté
Degrés de liberté = dimension de l’espace de configuration C
  Un corps rigide, capable de translation et de rotation selon tous les axes a six degré de liberté.
  Pour une chaîne cinématique, le nombre de degré de liberté dépend des joints.
    Les joints limitent le nombre de degrés de libertés.
Notes: In mechanics, the degree of freedom (DOF) of a mechanical system is the number of independent parameters that define its configuration

## Slide 44: Plan
Énoncé du problème
Cadre de résolution général
Représentation et transformation des entités
Espace de configuration
Approches de planification
  Exactes
  Par échantillonnage
Contraintes différentielles
Outils suggérés

## Slide 45: Énoncé du problème (Rappel)
Planification de trajectoire: Calculer une trajectoire géométrique d’un solide (articulé ou non) sans collision avec des obstacles statiques.
Planificateur de trajectoires
Entrée:
  Géométrie du robot et des obstacles
  Cinétique du robot (degrés de liberté)
  Configurations initiale et finale
Sortie:
  Un chemin sans collision joignant la configuration initiale à la configuration finale
S. Kagami. U of Tokyo

## Slide 46: Hypothèses
Transformations géométriques seulement (pas de contraintes différentielles pour l’instant)
Obstacles statiques
Environnement déterministe

## Slide 47: Hypothèses
Transformations géométriques seulement (pas de contraintes différentielles pour l’instant)
Obstacles statiques
Environnement déterministe

## Slide 48: Roadmaps
Ces approches construisent des roadmaps, qui représentent des configurations atteignables par des transformations géométriques sans collisions
IFT702
48
États = configurations discrètes
Actions = chemins
(+2, 0, +90o)
(0,0,0o)
(2,0,90o)
(0, 0, +90o)
(2, 0, 0)
(2, 0, 0)

## Slide 49: Sujets couverts
Introduction
Exemples d’applications
Représentation et transformation des entités
Espace de configuration
Approches de planification
  Exactes
  Par échantillonnage
Contraintes différentielles
Outils suggérés

## Slide 50: Approches exactes
Approches permettant de trouver des chemins sans approximations
  Par opposition aux approches par échantillonnage
Notes: Les approches par décomposition font partie des approches « exactes », car elles ne s’appuient pas sur des approximations de l’environnement continu. Il existe aussi des approches analytiques (non couvertes ici).

## Slide 51: Décomposition verticale
Construction du roadmap capturant complètement la topologie de l’espace de configuration
Notes: Page 254:
The decomposition is defined as follows. Let P denote the set of vertices used to define Cobs. At every p ∈ P, try to extend rays upward and downward through Cfree, until Cobs is hit. There are four possible cases, as shown in Figure 6.2, depending on whether or not it is possible to extend in each of the two directions. If Cfree is partitioned according to these rays, then a vertical decomposition results.
Ligne de balayage (plane sweep)
Hypothèse de “position générale” (general position) requise: aucune paire de sommets sur la même ligne verticale. Il s’agit d’une hypothèse frustrante en pratique.
Contraintes
  W = R2
  O sont polygonaux
  A est polygonal
Chaque cellule résultante est un trapèze ou un triangle (trapèze dégénéré)
Comme O et A sont polygonaux, Cobs l’est aussi.
La décomposition verticale (vertical cell decomposition) est aussi appelée décomposition en cellules trapézoïdales (trapezoidal decomposition).
Remarquez que l’espace en couleur dans les illustrations correspond à Cobs et non pas à O. Cela signifie que les obstacles d’origine ont été élargis de façon à considérer la dimension du robot (si le robot est un point seulement, alors Cobs = O). “Élargir” les obstacles quand le robot est capable de rotation donnerait des “courbures” dans les configurations Cobs, ce qui en général ne garantierait plus la propriété de connectivité triviale des points à l’intérieur des cellules.

## Slide 52: Décomposition verticale
Construction du roadmap capturant complètement la topologie de l’espace de configuration

## Slide 53: Décomposition verticale
Réduit le problème de planification d’une trajectoire à la recherche d’un chemin sur le roadmap.
qinit
qoal

## Slide 54: Décomposition verticale
Réduit le problème de planification d’une trajectoire à la recherche d’un chemin sur le roadmap.
qinit
qoal

## Slide 55: Approches exactes
Propriétés:
    Accessibilité: possible de connecter facilement n’importe quelle configuration viable (pas dans un obstacle) à la roadmap
    Conserve la connectivité: si un chemin existe entre deux états, un chemin (potentiellement différent) qui passe par la roadmap existe aussi
Notes: Les propriétés 1 et 2 permettent de garantir la complétude de l’approche; comme le roadmap capture la topologie entière de l’espace d’état, une simple recherche de graphe permet de conclure à l’existence ou l’absence de solution.

## Slide 56: Cadre générale de résolution du problème
Problème continu
(espace de configuration + contraintes)
Discrétisation
(décomposition, échantillonnage)
Recherche heuristique dans un graphe
(A* ou similaire)

## Slide 57: Algorithm (sketch)
Compute cell decomposition down to some resolution
Identify start and goal cells
Search for sequence of empty/mixed cells between start and goal cells (A*)
If no sequence, then exit with no path
If sequence of empty cells, then exit with solution
If resolution threshold achieved, then exit with failure
Decompose further the mixed cells
Return to 2

## Slide 58: Triangulation
Notes: Décompose les Cfree en formes convems simples
Mêmes contraintes que l’algorithme de décomposition verticale 2D.
Algorithmes de triangulation sont beaucoup utilisés en reconstruction de surfaces (par exemple en reconstruction 3D à partir de multiples points de vue).
Ex: triangulation de Delaunay pour maximiser le plus petit angle (éviter les triangles “rabougris”)

## Slide 59: Décomposition verticale 3D
IFT702
59
Étendre décomposition verticale 2D à un nombre arbitraire de dimensions
Contraintes
  Cobs linéaire par morceaux (piecewise-linear)
  Problèmes avec rotation sont du tout exclus
Notes: Pas utilisables pour les problèmes avec des primitives non-linéaires telles que ceux incluant des rotations.

## Slide 60: Décomposition cylindre algébrique
Suffisamment générale pour n’importe quelle espace de configuration C et obstacles O (semi-algébriques)
Extrêmement complexe à implémenter
Notes: P.286
Algorithme tiré de la géométrie algébrique computationnelle

## Slide 61: Approches avec un graphe de visibilité
Introduit avec le robot Shakey à SRI dans les années 60.
Efficace pour l’espace 2D
g
s
Notes: Graphe obtenu en connectant les extremités qui sont mutuellement “visibles” (atteignables sans collision).

## Slide 62: Algorithme simplifié
VG signifie « Visibility Graph » (Graphe de visibilité)
Algorithm
Install all obstacles vertices in VG, plus the start and goal positions
For every pair of nodes u, v in VG
If segment(u,v) is an obstacle edge then
insert (u,v) into VG
else
for every obstacle edge e
if segment(u,v) does not intersects e
insert (u,v) into VG
Search VG using A*
Complexité : O(n3), avec n = nombre de sommets des obstacles.
Il existe des versions améliorés O(n).

## Slide 63: Maximum-Clearance Roadmaps
Diagramme de Voronoï généralisé
Permet de trouver un chemin maximisant la distance avec les obstacles
Notes: Problème typique: bâtir un supermarché le plus loin possible des autres.
http://www.cs.columbia.edu/~pblaer/projects/path_planner/applet.html

## Slide 64: Shortest-Path Roadmaps
Plus court chemin entre deux configurations

## Slide 65: Décomposition en grille
Room 1
Room 2
Room 5
Room 4
Room 3

## Slide 66: Décomposer la carte en grille (occupancy grid): 4-connected (illustré ici) ou 8-connected.
Transitions:
- Tourner à gauche
- Tourner à droite
- Avancer
Room 1
Room 5
Room 2
Room 4
Room 3
Décomposition en grille

## Slide 67: Décomposition en grille
Fonctionne bien pour des robots mobiles non articulées. Par exemple, déplacer PR2 sur sa base d’un pièce à une autre. Fonctionne généralement moins bien pour les bras-articulés complexes.

## Slide 68: Heuristiques: - Distance euclidienne, durée du voyage - Consommation d’énergie ou coût du billet - Degré de danger (chemin près des escaliers, des ennemis).
Décomposition en grille

## Slide 69: Cartes de coût
Room 1
Room 5
Room 2
Room 4
Room 3
Binaire (case occupée ou non)

## Slide 70: Cartes de coût
Coût basé sur les obstacles fixes et les capteurs (exemple dans ROS)

## Slide 71
Compute cell decomposition down to some resolution
Identify start and goal cells
Search for sequence of empty/mixed cells between start and goal cells
If no sequence, then exit with no path
If sequence of empty cells, then exit with solution
If resolution threshold achieved, then exit with failure
Decompose further the mixed cells
Return to 2
Décomposition en grille

## Slide 72: Approches exactes Avantages / Inconvénients
Avantages
  Efficaces si dimension basse, e.g. point-robot dans C = R2
  Garanties théoriques (complétude, bornes sur le temps d’exécution...)
  Appropriées si plusieurs requêtes seront faites dans l’environnement (multi-query)
Inconvénients
  Lent si nombre élevé de dimensions
  Implémentation difficile
  Représentation algébrique des obstacles

## Slide 73: Plan
Énoncé du problème
Cadre de résolution général
Représentation et transformation des entités
Espace de configuration
Approches de planification
  Exactes
  Par échantillonnage
Contraintes différentielles
Outils suggérés

## Slide 74: Approche roadmap probabiliste (PRM - probabilistic roadmap)
Espace de configurations libres
qb
qg
milestone
(jalon)
[Kavraki, Svetska, Latombe, Overmars, 95]

## Slide 75: Rapidly Exploring Dense Tree (RDT)
[LaValle, Section 5]
RRT (Rapidly Exploring Random Tree): cas particulier de RDT avec séquence aléatoire.
Notes: G : Le roadmap
S: Les états du roadmap
alpha : sequence des échantillons dans C_free
alpha (i) : échantillon à l’étape i

## Slide 76: Rapidly Exploring Dense Tree (RDT)
[LaValle, Section 5]
RRT (Rapidly Exploring Random Tree): cas particulier de RDT avec séquence aléatoire.
Notes: G : Le roadmap
S: Les états du roadmap
alpha : sequence des échantillons dans C_free
alpha (i) : échantillon à l’étape i

## Slide 77: Rapidly Exploring Dense Tree (RDT)
[LaValle, Section 5]
RRT (Rapidly Exploring Random Tree): cas particulier de RDT avec séquence aléatoire.
Notes: Figure 5.18. If the nearest point in S lies in an edge, then the edge is split into two, and a new vertex is inserted into G.
The edge splitting is handled in Line 3 by the method NEARST edge

## Slide 78: Rapidly Exploring Dense Tree (RDT)
[LaValle, Section 5]
RRT (Rapidly Exploring Random Tree): cas particulier de RDT avec séquence aléatoire.
Notes: Figure 5.20: If there is an obstacle, the edge travels up to the obstacle boundary, as far as allowed by the collision detection algorithm
This is handled by Line 4. This is where collision detection is handled.

## Slide 79: Rapidly Exploring Dense Tree (RDT)
[LaValle, Section 5]
RRT (Rapidly Exploring Random Tree): cas particulier de RDT avec séquence aléatoire.

## Slide 80: RDT - Bidirectionnel
[LaValle, Section 5]

## Slide 81: RDT Bidirectionnel

## Slide 82: RDT Bidirectionnel
On souhaite faire grandir l’arbre

## Slide 83: RDT Bidirectionnel
On souhaite faire grandir l’arbre; il faut trouver un noeud à étendre
?
?
?

## Slide 84: RDT Bidirectionnel
m
Chaque noeud a une probabilité d’être étendu inversement proportionnelle à la densité de son voisinage.
Notes: Biais de Voronoï
  Les points les plus isolés ont plus de chance d’être étendus
  Proportionnellement à la taille de leur cellule de Voronoï

## Slide 85: RDT Bidirectionnel
Supposons que n est choisi
m

## Slide 86: RDT Bidirectionnel
m
Un nouveau n est généré dans un voisinage proche de m
n

## Slide 87: RDT Bidirectionnel

## Slide 88: RDT Bidirectionnel

## Slide 89: RDT Bidirectionnel
X

## Slide 90: RDT Bidirectionnel
La vérification de collision pour
les segments est mémorisée
Notes: On vérifie les collisions à la fin (lazy collision checking)

## Slide 91: Demo RDT Bidirectionnel
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=Mezx29eBbNk

## Slide 92: Plusieurs variantes
RDT : Manuel de reference : (LaValle et al., 2006)
RRT : Version de RDT qu’on vient de voir
RRT*
SBL [Hsu, Latombe, Motwani, 1997]
Et d’autres. Voir OMPL https://ompl.kavrakilab.org/

## Slide 93: Approches par échantillonnage Avantages / Inconvénients
Avantages
  Préférables dans les environnements de haute dimension
  Représentation arbitraire des obstacles et du robot
Inconvénients
  Résultats potentiellement non-déterministes
  Garanties plus faibles de complétude
    Resolution complete avec des approches déterministes
    Probabilistically complete avec des approches aléatoires
Notes: Les approches par décomposition sont aussi désignées comme des approches « exactes », car elles ne s’appuient pas sur des approximations de l’environnement continu.
Rappel: la complétude réfère à l’attribut d’un algorithme de trouver éventuellement une solution si elle existe, ou de correctement identifier l’absence de solution.

## Slide 94: Métriques
Notion de distance entre deux états dans C
  Si C = R2 × S1 (SE(2))
  ρ((x1, y1, θ1), (x2, y2, θ2)) = ?
Contraintes à satisfaire
  Soient trois états a, b, c
Notes: Une notion de distance entre les états est typiquement nécessaire pour déterminer le plus proche voisin d’un point par rapport à un roadmap.
Pseudo-métriques: métriques telles la consommation d’énergie, le temps de parcours, etc. qui ne respectent pas nécessairement les contraintes ici.

## Slide 95: Métriques
Métriques Lp

## Slide 96: Métriques
Produits cartésiens de métriques
  Soient C = C1 x C2, et a, b ϵ C
  On peut définir une métrique sur C comme la somme pondérée de deux métriques sur C1 et C2: ρ(a, b) = ρ((a1, a2), (b1, b2)) = c1ρ1(a1, b1) + c2ρ2(a2, b2)
  Exemple: métrique sur SE(2) où C = R2 × S1
Notes: Les poids c1 et c2 doivent être > 0.

## Slide 97: Approches par échantillonnage
Framework général
Notes: 3. Local Planning Method: s’assurer que le chemin ne cause pas de collision. Si une collision est détectée, on peut conserver la partie valide du chemin plutôt que l’ignorer complètement.
5. Check for a Solution: la métrique utilisée pour trouver le meilleur chemin peut être différente de celle utilisée dans l’algorithme (e.g. la métrique utilisée pour trouver le plus proche voisin dans l’espace).

## Slide 98
Échantillonnage déterministe
  Grille/treillis/séquence de Halton, Hammersley…
  Avantage: on connaît nos voisins!
  Inconvénient: cas problématiques, par construction
Construction de roadmap
Notes: Distribution déterministe: Low-dispersion cherchant à maximiser la dispersion des échantillons dans l’environnement (pour couvrir le plus de zone possible)
Distribution déterministe: Low-discrepancy cherchant à éviter les échantillons alignés
Difficulté potentielle: échantillonnage dans SE(3), doit-on échantillonner chaque angle d’Euler indépendamment (biais lorsque plusieurs combinaisons d’angles représentent la même transformation)?

## Slide 99
Échantillonnage aléatoire
  Probabilistic roadmap (PRM)
  Avantage: pas de pire cas
  Inconvénient: il faut trouver les voisins
Construction de roadmap
Notes: Échantillonnage préférentiel (preference sampling) pour orienter l’échantillonnage vers différents attributs de l’espace d’états (par exemple, les portes étroites).

## Slide 100: Résumé des types d’approches
Par décomposition
  Complètes
  Appropriées quand l’environnement et les obstacles sont connus d’avance
  Requièrent une représentation algébrique des obstacles
Par échantillonnage
  Garanties plus faibles de complétude (résolution/probabiliste)
  Plus efficaces dans des espaces de grande dimension
  Détection de collisions comme une boîte noire (obstacles arbitraires)

## Slide 101: Sujets couverts
Introduction
Représentation et transformation des entités
Espace de configuration
Approches de planification
  Exactes
  Par échantillonnage
Contraintes différentielles
Outils suggérés

## Slide 102: Contraintes différentielles
Dans les exemples précédents (géométriques), on assumait:
  Qu’il était toujours possible de relier trivialement deux états arbitraires
  Formellement, on assumait que l’espace des vélocités (dérivées) atteignables n’était pas contraint.
En pratique, il arrive qu’on veuille modéliser un robot avec des contraintes différentielles.
(2, 0, 90o)
(0,0,0o)
(2,0,90o)
Notes: On entend “vélocités” au sens de “dérivées instantanées des variables d’état par rapport au temps”.
Les exemples précédents traitaient de transitions géométriques seulement.

## Slide 103: Contraintes différentielles
Cas typique: une voiture
  Impossible de se déplacer latéralement! (i.e. contraintes sur les vélocités atteignables)
(0,0,0o)
?
(0,5,0o)
X

## Slide 104: Représentations des contraintes
Soit q ϵ C, un état; on veut représenter les vélocités q’ (dérivées des variables selon le temps) accessibles

## Slide 105: Représentations des contraintes
Soit q ϵ C, un état; on veut représenter les vélocités q’ (dérivées des variables selon le temps) accessibles
Représentations des contraintes (exemple avec C = R2, et donc q = (x,y) et q’ = (x’,y’))
  Implicite
    x’ > 0 (toujours progresser dans l’axe des x)
    x’2 + y’2 >= 1 (vitesse minimale!)

## Slide 106: Représentations des contraintes
Soit q ϵ C, un état, on veut représenter les vélocités q’ (dérivées des variables selon le temps) accessibles
Représentations des contraintes (exemple avec C = R2, et donc q = (x,y) et q’ = (x’,y’))
  Implicite
    x’ > 0 (toujours progresser dans l’axe des x)
    x’2 + y’2 >= 1 (vitesse >= 1 dans toutes les directions)
  Paramétrique
    Définir un espace d’action (action space) U
    Chaque u ϵ U est une action possible correspondant à un q’ = (x’, y’)
    On aura donc un système de transition q’ = f(q, u), i.e. le prochain état dépend de l’état courant et de l’action
Notes: Implicites: les contraintes portent directement sur la vitesse; plus générale mais moins pratique (peut conduire à des contraintes infaisables)
Parametric: les contraintes portent sur les actions; plus pratique (donne directement les actions faisables)
On va utiliser seulement la représentation paramétrique des contraintes.
Actions:
Volant (rotation)
Accélarateur (vitesse)

## Slide 107: Modèle cinématique d’une voiture
Exemple: modèle cinématique d’une voiture
Espace de configurations
  SE(2): 3 degrés de liberté
  q = (x, y, θ)
Espace d’actions
  2 degrés de liberté (vitesse + angle du volant)
  u = (s, φ)
Notes: P.723 Plusieurs autres cas sont décrits: tricycle, differential drive

## Slide 108: Modèle cinématique d’une voiture
Exemple: modèle cinématique d’une voiture
Espace de configurations
  SE(2): 3 degrés de liberté
  q = (x, y, θ)
Espace d’actions
  2 degrés de liberté (vitesse + angle du volant)
  u = (s, φ)
Fonction de transition
  q’ = f(q, u)
    x’ = s * cos(θ)
    y’ = s * sin(θ)
    θ’ = (s/L) * tan(φ)
Notes: P.723 Plusieurs autres cas sont décrits: tricycle, differential drive

## Slide 109: Modèle dynamique d’une voiture
Exemple: modèle dynamique d’une voiture
Rendre les déplacements plus smooth : accélération et vitesse de rotation du volant
Espace de contrôle (Phase space): on augmente l’espace de configuration
  3 degrés de liberté + vitesse s + rotation du volant φ
  q = (x, y, θ, s, φ)
Espace d’actions
  2 degrés de liberté (accélération + vitesse de rotation du volant)
  u = (a, sφ)
Notes: Phase Space: p. 735
Le modèle dynamique d’une voiture n’est pas dans le livre. Par contre on y retrouve un continuous-steering car (accélération de changement d’angle du volant.)

## Slide 110: Modèle dynamique d’une voiture
Exemple: modèle dynamique d’une voiture
Rendre les déplacements plus smooth : accélération et vitesse de rotation du volant
Phase space: on augmente l’espace de configuration
  3 degrés de liberté + vitesse s + angle du volant φ
  q = (x, y, θ, s, φ)
Espace d’actions
  2 degrés de liberté (accélération + vitesse de rotation du volant)
  u = (a, sφ)
Fonction de transition
  q’ = f(q, u)
    x’ = ?
    y’ = ?
    θ’ = ?
s’ = ?
φ’ = ?
Notes: Phase Space: p. 735
Le modèle dynamique d’une voiture n’est pas dans le livre. Par contre on y retrouve un continuous-steering car (accélération de changement d’angle du volant.)

## Slide 111: Modèle dynamique d’une voiture
Exemple: modèle dynamique d’une voiture
Rendre les déplacements plus smooth : accélération et vitesse de rotation du volant
Phase space: on augmente l’espace de configuration
  3 degrés de liberté + vitesse s + angle du volant φ
  q = (x, y, θ, s, φ)
Espace d’actions
  2 degrés de liberté (accélération + vitesse de rotation du volant)
  u = (a, sφ)
Fonction de transition
  q’ = f(q, u)
    x’ = s * cos(θ)
    y’ = s * sin(θ)
    θ’ = (s/L) * tan(φ)
s’ = a
φ’ = sφ
Notes: Phase Space: p. 735
Le modèle dynamique d’une voiture n’est pas dans le livre. Par contre on y retrouve un continuous-steering car (accélération de changement d’angle du volant.)

## Slide 112: Fonction de transition
Comment obtenir le nouvel état?
x0 = (0,0,0o)
x1 = ?
u = (10m/s,30o) Δt = 5 sec

## Slide 113: Fonction de transition
Comment obtenir le nouvel état?
  On intègre les vélocités dans le temps.
  Intégration
    Symbolique
    Numérique (pour équations non-intégrables symboliquement), exemple Runge-Kutta
Notes: P.789
Intégration symbolique: pour un modèle cinématique de voiture, calculer où se trouvera la voiture le long de l’arc de cercle.
Intégration numérique: pour un modèle dynamique (smooth) de voiture, il faut discrétiser en plusieurs petits Δt.

## Slide 114: Planification de trajectoires
Page: 789
Notes: P.789
Un goal region XG plutôt qu’un état unique xG, étant donné qu’il est impossible en général de générer des motions qui amènent le robot directement sur un état.

## Slide 115: Récapitulation
Deux approche possibles traiter les contraintes différentielles
  Planifier puis transformer (RDT/RRT sans contraintes différentielles): explorant l’espace des configurations en ignorant les contraintes différentielles et traiter les contraintes différentielles en une phase de post-traitement de la trajectoire obtenue.
  Planifier avec des contraintes différentielles (RDT/RRT avec contraintes différentielles): Traiter les contraintes différentielles à la volée en même temps que la détection de collisions (étendre le planificateur local)

## Slide 116: Planification de trajectoires
Approche A : Planifier puis transformer
  Calcul trajectoire sans tenir compte les contraintes différentielles
  Lissage de la trajectoire qui respecte les contraintes

## Slide 117: Planification de trajectoires
Approche B : Utiliser les RDT/RRT avec des contraintes différentielles
  Étendre l’arbre de façon aléatoire
    Avec un certain biais vers le but (l’état final)
  Échantillonnage de l’espace de contrôle

## Slide 118: Planification de trajectoires
Utiliser les RDTs
Différence principale avec la version géométrique: le local planner s’assure que la trajectoire générée respecte les contraintes différentielles

## Slide 119: Planification de trajectoires
Exemple avec RDT

## Slide 120: Plan
Introduction
Représentation et transformation des entités
Espace de configuration
Approches de planification
  Exactes
  Par échantillonnage
Contraintes différentielles
Outils suggérés

## Slide 121: Outils
ROS (Robotics Operating System)
  Facilite la programmation bas-niveau du contrôle d’un robot
OMPL (Open Motion Planning Library)
  Planification de trajectoires
MoveIT
  Intégration de ROS, OMPL, un détecteur decollision, un simulateur (e.g., Gazebo), et d’autres composantes.
IFT702
Notes: MoveIT : Package permettant d’intégrer facilement de ROS, OMPL, un détecteur de collision et autres composants pour faciliter la programmation des robots.
http://ompl.kavrakilab.org/gallery.html

## Slide 122: Démo de planification avec MoveIT
IFT702
Notes: MoveIT : Package permettant d’intégrer facilement de ROS, OMPL, un détecteur de collision et autres composants pour faciliter la programmation des robots.

## Slide 123: Architecture d’intégration pour MoveIT
ROS
Gazebo (simulator)
Rviz (visualizator – robot’s perspective)
World state
MoveIt Planning Plugin
OMPL
PQP
MoveIt Setup Assistant
Robot description (joints, links, controller, etc.) e.g. PR2
MoveIt ROS package
Launch
Create
Notes: MoveIT : inégration de ROS et OMPL pour faciliter la programmation des manipulations robotiques

## Slide 124: Ce qu’il fau retenir
Planification de trajectoires
  Problème continu et discret
  Approches par décomposition exacte
    Trapézoidale
    Graphe de visibilité
    Grille
  Algorithme par échantillonnage : RRT
  Algorithme par échantillonnage avec des contraintes différentielles: RDT
Non couvert…
  Environnement non-déterministe
  Obstacles dynamiques
  Contraintes temporelles
Initiation au packages OMPL, ROS et MoveIt